# Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Elektronika

Harmonická analýza.

Zadání:

Matematickou metodou vypočítejte ss složku a prvních 20 harmonických pravoúhlého impulzu. Numerickou metodou ověřte správnost několika harmonických a vyneste amplitudové spektrum tohoto impulzu.

Zadané hodnoty:

Um = 33 V

T   = 6,4*10-2  s

d   = 1,28*10-2 s

f0   = 15,625 Hz

n   = 20

Um … napětí, velikost impulzu

d …    šířka impulzu

T …   perioda

f0 ...    základní harmonická frekvence

Teoretický rozbor:

Harmonická analýza:

Je dokázáno, že periodický signál poměrně složitého nesinusového tvaru lze nahradit nekonečným množstvím sinusových a kosinusových průběhů, jejichž amplitudy, kmitočty a vzájemný fázový posun lze zjistit výpočtem, nebo měřením. Tyto průběhy se nazývají vyššími harmonickými složkami.

Fourrierova řada:

Jedná se o matematický základ harmonické analýzy. Každá jednoznačně určená periodická funkce s opakující se periodu T a opakovacím kmitočtem f0 (f0 = 1/T ), která má v intervalu konečný počet extrémů  a nespojitostí může být vyjádřena nekonečnou geometrickou řadou.

a0                   …  stejnosměrná složka

a1, b1, a2, b2 …  fourrierovy součinitele

Fourrierův řadu lze zapsat taktéž ve tvaru:

Upravený Fourieruv rozvoj:

A0                                … ss složka

… 1.(základní) harmonická složka

…vyšší harmonické složky

A1,A2,An               …  amplitudy 1.,2.,n. harmonické

Využití:

Úkolem harmonické analýzy je pro danou funkci f(t) určit hodnoty součinitelů an, bn, An,

(n. K tomuto slouží metody:

1) Matematická – je to přesná metoda, ale její nevýhodou je, že musí být možné analytické vyjádření funkce F(t).Pokud chceme použít tuto metodu, musí se také dát vypočíst příslušný integrál.

2) Numerická -tuto metodu používáme u periodických průběhů, jejichž rovnice neznáme, a nebo neumíme vypočíst příslušný integrál. Metoda vychází z matematické metody s tím že integrál je nahrazen součtem. Interval jedné periody rozdělíme na c stejných dílků. Vzniknou malé obdélníky, které sečteme, a vydělíme celkovým počtem dílků.

3) Grafická.

4) Měřením spektrálním analyzérem.

Předpoklady zjednodušení výpočtu:

- Sudá funkce: všechny sinusové složky nulové (bn=0).

b)        Lichá funkce: všechny cosinusové složky nulové (an=0).

Matematická metoda

Odvození vztahů pro výpočet An matematickou metodou:

- v našem případě platí, že je funkce souměrná podle osy y (sudá) platí tedy: bn=0.

Stejnosměrná složka pravoúhlého impulzu.

Příklad výpočtu:

Vztah pro 20 harmonických pravoúhlého impulzu:

- Umin=0

- početní vztah, zavedena substituční metoda

Příklad výpočtu:

Konkrétní výpočty:

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An(V) | 12,348 | 9,99 | 6,66 | 3,087 | 0 | -2,058 | -2,854 | -2,497 | -1,372 | 0 |

| n | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An(V) | 1,122 | 1,665 | 1,537 | 0,882 | 0 | -0,771 | -1,175 | -1,11 | -0,649 | 0 |

Numerická metoda:

-pro počet dílků, kterým rozdělíme periodu na malé časti platí pravidlo, že :

-čím větší počet dílku zvolíme, tím větší přesnější hodnoty dostaneme

Rozkreslený signál:

Odvození vztahů pro výpočet An numerickou metodou – stejnosměrná složka:

-obecně lze napsat:

Příklad výpočtu ss složky:

Odvození vztahů pro výpočet An numerickou metodou – ověření dvou harmonických:

-obecně platí:

Příklad výpočtu:

A11 = 1,07745V

Amplitudové – kmitočtové spektrum

# Text boxes

d/2 ´hggf´´´=é= sfdfsd= ´´´=d

T-d/2

T¨=´

u(t)

t

u(t)

((

an

bn

An

t

d/2

C=100

T

d/2

c=10

c=10